| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.173-00-143.10 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа | Типовой проект |
| 2011 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| Фасад в осях А-Д | Фасад в осях 4-1 |
| План на отметке 0.000 | Разрез 1-1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Трехкомнатная | 1 | 38,58 | 83,79 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа | Б.173-00-143.10 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 24 ºС. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,2 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – VIII по СНБ 2.02.01-98. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от водонагревателя, встраиваемого в котел на твердом топливе. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – от отопительного котла «КТ-25ВП-2007» на твердом топливе. | ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная, механическая. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от комбинированной газобаллонной установки. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиофикация (приемник УКВ), телефикация, пожарная сигнализация |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Отопительный котел «КТ-25ВП-2007», водонагреватель встроенный в котел на твердом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – сборные бетонные по серии Б1.016.1-1, вып. 1.98. Стены наружные – из ячеисто-бетонных блоков. Стены внутренние – из силикатного рядового кирпича, из керамического рядового кирпича. Перегородки – из ячеисто-бетонных блоков, из силикатного рядового кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 5. Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041-3.08. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы с полимерным покрытием по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| НАРУЖНАЯ – однослойная полимерминеральная композиция с покраской фасадной акриловой краской. ВНУТРЕННЯЯ – улучшенная, полимерная штукатурка, клеевая, известковая и водоэмульсионная покраска, улучшенная акриловая краска, керамическая плитка. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа | Б.173-00-143.10 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры | 83,79 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 123,55 | – |
|  | общая квартиры | 83,79 | – |
|  | летних помещений | 12,01 | – |
| Объем строительный, м3 | общий | 370,65 | 4,23 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | по сводн. сметному расчету жил. дома | 151 685,0 | – |
|  | по объектной смете жилого дома | 103 319,0 | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 28,08 | 0,335 |
|  | приведенный к М400 | 30,89 | 0,369 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 3,136 | 0,037 |
|  | приведенный к классу S240 | 3,618 | 0,043 |
| Бетон и железобетон, м2 | всего | 84,0 | 1,003 |
|  | в том числе сборный | 53,7 | 83,79 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 32,48 | 0,388 |
| Кирпич, тыс. шт. | 5,087 | 0,061 |
| Газосиликатные блоки, м3 | 85,04 | 1,984 |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодный | расчетный, м3/сут | 0,51 | – |
|  | горячий | расчетный, м3/сут | – | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 0,51 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 24,00 | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 11,85 | 0,08 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 6,0 | – |
| Расход электрической энергии, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) | 5,4 | – |
| Расход газа, расчетный, нм3/ч | 0,5 | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа | Б.173-00-143.10 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Типовой проект Б.173-00-143.10 разработан взамен типового проекта Б.183-00-57.05. Сметная стоимость определена в ценах 2006 г. Общая стоимость жилого дома дана по сводному сметному расчету, жилого дома – по объектной смете. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 Альбом 2 Альбом 3 Альбом 4 | Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, газоснабжение, электротехническая часть, электротехническая часть, слаботочные устройства, автоматизация. Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений, эксплуатационная безопасность. Сметная документация. |
| Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 433 форматок. |
| АВТОР | ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект», ул. Космонавтов,19, 212009, г. Могилев. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 08.04.2011 № 97. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2016 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект» ул. В. Хоружей, 13/61, г. Минск. |
|  | Регистрационный номер 71 |