| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.183-00-10.04 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Типовой проект |
| 2004 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м |
|  |  | жилая | общая |
| Трехкомнатная | 1 | 41,95 | 66,12 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Б.183-00-10.04 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIB. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 25 °С. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,0 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – пятая. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. Напор у основания стояков – 10,0 м КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – печное. | ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиотрансляция. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, водогрейная колонка на твердом топливе марки КВ-Т-2 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – монолитные ленточные из бетона класса С8/10 F50. Стены наружные – из блоков ячеистого бетона марки 288x400x588-2,5-600-35 по СТБ 1117-98. Стены внутренние – из блоков ячеистого бетона марки 288x300x588-2,5-600-25 по СТБ 1117-98. Перегородки – в жилых комнатах из блоков ячеистого бетона марки 300x100x500-2,5-600-25 по СТБ 1117-98; в санитарных узлах из кирпича марки КРО 100/15 по СТБ 1160-99. Перекрытия – из щитов наката по ГОСТ 1005-86, укладываемых по деревянным балкам. Двери наружные – деревянные щитовой конструкции по СТБ 1138-98. Двери внутренние – деревянные щитовой конструкции по СТБ 1138-98. Окна – деревянные раздельной конструкции с двумя рядами остекления со стеклопакетом и стеклом снаружи по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – с холодным чердаком и неорганизованным стоком воды. Кровля – волнистые асбестоцементные листы по СТБ 1118-98. Наибольшая масса монтажного элемента – 0,338 т (железобетонная перемычка) |
| ОТДЕЛКА |
| НАРУЖНАЯ – полимерминеральный декоративно-защитный состав по СТБ 1263-2001. ВНУТРЕННЯЯ – известковая штукатурка в жилых комнатах и кухне; цементно-песчаная штукатурка с последующей покраской масляной краской в санузле. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Б.183-00-10.04 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица— 1 м2 общей площади квартиры | 66,12 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 96,06 | – |
|  | общая площадь, в том числе подземная часть | 66,12 | – |
| Объем строительный, м3 | общий | 539,86 | 8,165 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая усадьбы | 37,347 | – |
|  | в том числе | жилого дома | 27,92 | 0,422 |
|  |  | оборудования | 0,026 | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | – | – |
|  | приведенный к М400 | 5,804 | 88 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 0,695 | 10,5 |
|  | приведенная к классу S240 | 0,705 | 10,7 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 19,243 | 0,291 |
|  | в том числе сборный | 1,193 | – |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 29,727 | 0,45 |
| Кирпич, тыс. шт. | 5,197 | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с | 0,36 | – |
|  | горячей | расчетный, л/с | – | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с | 1,96 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 9,05 | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 9,05 | 0,137 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,0 | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) | 2,3 | – |
| Расход газа | расчетный, нм3/ч | 0,375 | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Б.183-00-10.04 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Расчетный показатель – 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 66,12. Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Инженерное оборудование. |
| Альбом 2 | Сметная документация |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, — 220 форматок. |
| ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| Обозначение ПД | Номер альбома | Наименование ПД и альбома | Поставщик |
| 1.193-1 | ал. 1 ч. 2 | Отопительная прямоугольная толстостенная печь, оштукатуренная, ОПТ-4. Теплоотдача печи Q = 2480 ккал/час. Размеры 510x1270 | Институт Витебсксельстройпроект |
| АВТОР | УП «Институт Витебскгражданпроект», 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 8. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 13.02.2004 №7 |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2009 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61,220123, г. Минск. |