| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.183-00-15.04 (вариант 2) |
| --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |
| 2005 | Типовой проект | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилая | общая |
| Трехкомнатная | 1 | 35,53 | 73,23 |
| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа | Б.183-00-15.04 (вариант 2) | Страница 2 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – II B. Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 (C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 0,80 кПа. Степень огнестойкости – IV по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от газового водонагревателя. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от котла на газовом топливе. Вентиляция – естественная. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиофикация, телефикация, пожарная сигнализация. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Котел на газовом топливе, газовый водонагреватель, газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С 8/10. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из силикатного камня. Перегородки – из газосиликатных блоков, из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 1. Перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-1.2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 969-96. Двери – деревянные по СТБ1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки, бетонные. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная – облицовка стен силикатным камнем. ВНУТРЕННЯЯ – улучшенная штукатурка, оклейка обоями, улучшенная покраска клеевой и масляной краской, известковая побелка, обшивка вагонкой, покраска лаком. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа | Б.183-00-15.04 (вариант 2) | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица ( 1 м2 общей площади квартиры | 73,23 | − |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 101,12 | − |
|  | общая квартиры | 73,23 | − |
|  | летних помещений | 10,84 | − |
| Объем строительный, м3 | общий | 285,53 | 3,89 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы | 49,350 | − |
|  | жилого дома | 38,974 | 0,532 |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 14,20 | 193,9 |
|  | приведенный к М400 | 13,60 | 185,7 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 0,58 | 7,9 |
|  | приведенная к классу S240 | 0,76 | 10,40 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 38,01 | 0,52 |
|  | в том числе сборный | 10,22 | 0,14 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 26,30 | 0,36 |
| Кирпич, тыс. шт. | 3,00 | − |
| Газосиликатные блоки, м3 | 49,00 | − |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 0,76 | − |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | − | − |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3(сут | 0,76 | − |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 5,37 | − |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 5,37 | 0,07 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 6,0 | − |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч (удельные показатели, кВт(ч) | 5,4 | 73,74 |
| Расход газа расчетный, м3(ч | 4,5 | − |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа | Б.183-00-15.04 (вариант 2) | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрен вариант отвода хозяйственно-бытовых стоков в местную сеть. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Газоснабжение |
| Альбом 2 | Сметы |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 201 форматка. |
| АВТОР | КДУП ПИИ «Гомельоблстройпроект», 246050, г. Гомель, ул. Речицкая, 1А. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 18 июля 2005 г. № 121. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2010 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. КДУП ПИИ «Гомельоблстройпроект», 246050, г. Гомель, ул. Речицкая, 1А. |